### DHCP
DHCP implementovane je, protoze budeme chtit STM zapojit do libovolne site a pevne nastavena IP v STM muze kolidovat s jinou v lokalni siti.
### Main loop
V main loopu je potreba periodicky volat sys_checkout_timers z LwIP a jeste nejakou funkci. V dokumentaci LwIP doporucujou nezpracovavat pakety z ISR.
Je tedy potreba predelat vsechny dosud blokujici funkce (napriklad WindowSystem::passControl) na neblokujici (v tomto pripade inicializovat joystick na EXTI mod).
### Rychlost zpracovani ISR
Doba trvani ISR by mela byt co nejkratsi.
### IO Expander
STM ma dve IO expandery pripojeny pomoci I2C sbernice. Expandery se jmenuji STMPE811 [User manual].
### Callback architektura
Senderi eventu (objekty, ktere volaji collbacky)
Receiveri eventu
Tyto objekty si musi implementovat funkci, ktera je zaregistruje jako receivery. Kazdy objekt, ktery chce dostavat callbacky si toto musi implementovat sam, protoze je mozne, ze I pro stejne typy callbacku tyto objekty budou registrovat u jinych senderu.
Receive je zodpovedny za to, ze se u daneho sendera zaregistruje pouze jednou. Sender nekontroluje jestli se ten samy receiver chce zaregistrovat vice nez jednou, nebot by to bylo vypocetne narocnejsi, nez kdyz si to receive zkontroluje sam (staci jeden bool flag).